Mikroskopijas metodes

Videomikroskopija

1. Iegūt vienas šūnas dažādas fotogrāfijas, izmantojot dažādus mikroskopa optiskos parametrus.

a) Objektīva palielinājums un izšķirtspēja. 10x, 40x, 100x bez imersijas, 100x ar eļļas imersiju.

b) Fotoiekārtas izšķirtspēja.

c) Diafragma, filtri un kondensora novietojums.

2. Filmēšana, izmantojot digitālu fotoiekārtu.

Mikroskopēšana caurstarojošā gaismā, fotoiekārta LEICA E3 ar programmu LAS EZ

| Aktivē datorprogrammu: Programs/Multivide/attēlu analīze/ Leica/LAS EZ Aktivē funkciju „Acquire” Mikroskopā atrod nebojātu šūnu ar labi saredzamu heterohromatīnu Sagatavo fotografēšanai ar objektīva palielinājumu 10 x Noregulē optimālu apgaismojumu sadaļā „Exposure Adjust” Izvēlas fotogrāfijas izšķirtspēju „Captured Format” 2048x1536 punkti Fotografē, izmatojot funkciju „Acquire image”. Fotografēšanu atkārto objektīva palielinājumu 40x, 100x ar un bez eļļas imersijas un ar eļļas imersiju un mazāku izšķirtspēju. Nomainiet diafragmas atvērumu un nofotografējiet attēlu. Nomainiet kondensora novietojumu un nofotografējiet attēlu. Aiz gaismas avota ievietojiet gaismas filtru un nofotografējiet attēlu. Objekta vietā mikroskopā ievieto objektīva mikrometru. Nofotografē objektīva mikrometru ar to pašu palielinājumu un izšķirtspēju. Aktivē savu nofotografēto attēlu, nospiežot labo peles taustiņu Kad parādās funkcija „Rename current image” ierakstiet savu uzvārdu un ciparu. Beidzot darbu izslēdziet datorprogrammu! |  |
| --- | --- |

Mikroskopēšana un filmēšana caurstarojošā gaismā, fotoiekārta Canon PoweShot S70.

| Aktivē datorprogrammu: Programs/Multivide/ VirtualDub 1.8. Pieslēdz digitālo fotoaparātu Canon PowerShot S70 pie datora ar video kabeli Mikroskopā ar objektīva palielinājumu 40 x novēro citoplazmas strāvošanu Aktivē funkciju „Capture” 3. attēls Ieslēdz digitālo fotoaparātu, pārvietojot aizbīdni pie objektīva Ieslēdz pusi no maksimālā digitālā palielinājuma Aktivē funkciju „Set Capture file” 3 attēls ,sarkanā bulta 1 Aktivē funkciju „Capture video” 3 attēls, sarkanā bulta 2 Ar peles taustiņu beidz filmēšanu. Ieslēdz maksimālo digitālo palielinājumu un atkārto filmēšanu Saglabā failu ar savu uzvārdu Beidzot darbu atvieno digitālo fotoaparātu un izslēdz datorprogrammas! | 2. attēls. 3. attēls. |
| --- | --- |