| spēkā esošs no 2003.05.31 |  | Publicēts:Vēstnesis 81 2003.05.30. (ZIŅOTĀJS 18 2003.09.25.) |
| --- | --- | --- |

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

| 2003.04.29. Rīgā | Noteikumi nr. 235 (prot. Nr.23 71.§) |
| --- | --- |

Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība

Grozījumi: MK 06.12.2005. not. nr.925 (L.V., 9.dec., nr.197)

MK 03.01.2006. not. nr.14  (L.V., 6.janv., nr.4;

Ziņotājs, 2006, nr.3)

Izdoti saskaņā ar

Pārtikas aprites uzraudzības likuma

4.panta otro un ceturto daļu un

19.panta piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības dzeramajam ūdenim, kārtību, kādā novērtējama dzeramā ūdens atbilstība šo noteikumu prasībām, kā arī dzeramā ūdens monitoringa un kontroles kārtību.

2. Noteikumi attiecas uz virszemes un pazemes ūdeni, kurš neapstrādātā veidā vai pēc speciālas sagatavošanas paredzēts patēriņam cilvēku uzturā, uztura pagatavošanai, izmantošanai mājsaimniecībā, tirdzniecībai, kā arī izmantošanai pārtikas ražošanā (apstrādē, pārstrādē, konservēšanā), neatkarīgi no piegādes veida (pa ūdensvadu, cisternās vai fasējumā) (turpmāk – dzeramais ūdens).

3. Dzeramā ūdens monitoringu īsteno, regulāri laboratoriski pārbaudot dzeramo ūdeni, lai iegūtu informāciju par tā atbilstību vai neatbilstību šo noteikumu nekaitīguma un kvalitātes prasībām, kā arī par pārmaiņām dzeramajā ūdenī. Saskaņā ar šo noteikumu 23.punktu veic kārtējo monitoringu un auditmonitoringu. Pa ūdensvadu iedzīvotājiem piegādātā dzeramā ūdens kārtējo monitoringu veic ūdensapgādes uzņēmums (turpmāk – ūdens piegādātājs), bet auditmonitoringu - valsts aģentūra "Sabiedrības veselības aģentūra" (turpmāk – aģentūra). Pārtikas uzņēmumos, izņemot ūdens piegādātājus, gan kārtējo monitoringu, gan auditmonitoringu organizē uzņēmuma īpašnieks vai vadītājs (turpmāk – komersants).

4. Šo noteikumu 3.punktā minētais komersanta pienākums organizēt kārtējo monitoringu un auditmonitoringu neattiecas uz pārtikas tirdzniecības uzņēmumiem.

4.1 Auditmonitoringu var neveikt:

4.1 1. ja dzeramā ūdens kvalitāte nevar ietekmēt pārtikas produkta nekaitīgumu, pilnvērtīgumu un patērētāju veselību:

4.1 1.1. medus iepakošanas uzņēmumos;

4.1 1.2. labības intervences noliktavās;

4.1 1.3. labības pirmapstrādes, uzglabāšanas un malšanas uzņēmumos;

4.1 1.4. maizes un maizes izstrādājumu ražošanas uzņēmumos;

4.1 1.5. augu izcelsmes produktu apstrādes un iepakošanas uzņēmumos;

4.1 1.6. taukvielu ražošanas uzņēmumos;

4.1 1.7. citos pārtikas uzņēmumos, ja dzeramo ūdeni neizmanto par pārtikas sastāvdaļu;

4.1 2. pārtikas apritē iesaistītajos uzņēmumos, kuriem dzeramais ūdens tiek piegādāts pa publiskajām ūdensapgādes sistēmām.

(MK 06.12.2005. noteikumu nr.925 redakcijā)

5. Noteikumi neattiecas uz:

5.1. dabīgajiem minerālūdeņiem, ko par tādiem atzinis Pārtikas un veterinārais dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabīgā minerālūdens un avota ūdens obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām un dabīgā minerālūdens izplatīšanas atļaujām;

5.2. ārstnieciskajiem minerālūdeņiem, ko par tādiem atzinusi Zāļu valsts aģentūra normatīvajos aktos par zāļu reģistrāciju noteiktajā kārtībā.

(MK 03.01.2006. noteikumu nr.14 redakcijā)

6. Dzeramā ūdens kvalitātes un nekaitīguma prasības neattiecas uz dzeramo ūdeni, ko iegūst no atsevišķām ieguves vai piegādes vietām, kuras izmanto mazāk par 50 personām, un kura piegādes apjoms nepārsniedz 10 m3 diennaktī.

7. Dzeramā ūdens kvalitātes un nekaitīguma prasības ir obligāti piemērojamas dzeramajam ūdenim, ko iegūst no šo noteikumu 6.punktā minētajām ieguves vai piegādes vietām, ja dzeramo ūdeni realizē tirdzniecībā vai citādi izmanto komercdarbībai vai publiskām vajadzībām.

8. Dzeramā ūdens kvalitātes un nekaitīguma prasības nepiemēro no ieguves vai piegādes vietām iegūtajam dzeramajam ūdenim, kuru izmanto tā, ka tas ne tieši, ne netieši nerada draudus patērētāju veselībai, un par to ir saņemts aģentūras atzinums.

9. Dzeramā ūdens piegādātājs ir atbildīgs par iedzīvotāju atbilstošu un precīzu informēšanu par viņiem piegādātā dzeramā ūdens kvalitāti un nekaitīgumu, par korektīviem pasākumiem, ko piegādātājs ir veicis dzeramā ūdens kvalitātes un nekaitīguma nodrošināšanai, kā arī par iespējamo korektīvo rīcību, kas jāveic pašiem iedzīvotājiem. Komersants vai ūdens piegādātājs var neinformēt patērētāju par dzeramā ūdens neatbilstību kvalitātes un nekaitīguma prasībām, ja kontroles institūcijas vai aģentūra šo neatbilstību ir atzinušas par niecīgu un patērētāja veselībai nekaitīgu.

10. Aģentūra sagatavo informatīvos materiālus, lai informētu sabiedrību par dzeramā ūdens nekaitīgumu un kvalitāti, pasākumiem piesārņojuma gadījumos, kā arī konsultē patērētājus, komersantus, ūdens piegādātājus un ūdensvada īpašniekus par iespējamo korektīvo rīcību dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai vai pasākumiem, kas veicami, lai novērstu dzeramā ūdens neatbilstību šo noteikumu prasībām.

11. Jebkura rīcība vai pasākumi, kurus veic, lai nodrošinātu šo noteikumu ievērošanu, nedrīkst pazemināt dzeramā ūdens kvalitāti vai palielināt piesārņojumu dzeramā ūdens ņemšanas vietās.

II. Obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības dzeramajam ūdenim un kārtība, kādā novērtējama dzeramā ūdens atbilstība noteiktajām prasībām

12. Dzeramais ūdens nedrīkst saturēt mikroorganismus, parazītus un vielas tādā daudzumā (skaitā vai koncentrācijā), kas rada draudus patērētāju veselībai. Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības noteiktas šo noteikumu 1.pielikuma 1. un 2.punktā.

13. Nefasētam dzeramajam ūdenim šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajām prasībām jāatbilst šādās vietās:

13.1. vietā, kur dzeramais ūdens izplūst no krāna, ja dzeramo ūdeni cilvēku patēriņam piegādā pa ūdensvadu;

13.2. vietā, kur dzeramais ūdens izplūst no cisternas, ja dzeramo ūdeni piegādā cisternā;

13.3. vietā uzņēmumā, kur dzeramo ūdeni iepilda pudelēs vai citos traukos, ja dzeramais ūdens tiek fasēts pudelēs vai citos traukos;

13.4. vietā uzņēmumā, kur dzeramais ūdens tiek izmantots, ja dzeramo ūdeni izmanto pārtikas ražošanas uzņēmumā.

14. Ja, nosakot dzeramā ūdens mikrobioloģiskos rādītājus (1.pielikums), ūdens paraugā atrod Escherichia coli, enterokokus vai koliformas baktērijas, dzeramā ūdens piegādātājs vai, veicot epidemioloģisko uzraudzību, – aģentūra dzeramo ūdeni nekavējoties pārbauda atkārtoti. Ja atkārtoti pārbaudītajā ūdens paraugā kopējais koliformu skaits ir lielāks par 2/100 ml, atrasta Escherichia coli vai enterokoki, ūdenī nosaka patogēnās enterobaktērijas.

15. Ja ir pamatotas aizdomas par šajos noteikumos neminētu patogēno mikroorganismu un toksisko vielu iespējamo klātbūtni dzeramajā ūdenī tādos daudzumos (skaitā vai koncentrācijā), kas rada draudus patērētāju veselībai, dzeramā ūdens piegādātājs nekavējoties informē Valsts sanitāro inspekciju, kā arī nodrošina dzeramā ūdens pārbaudi un veic korektīvus pasākumus (piemēram, ar attiecīgiem apstrādes paņēmieniem), lai nodrošinātu dzeramā ūdens nekaitīgumu. Veiktie pasākumi nedrīkst pasliktināt dzeramā ūdens kvalitāti.

16. Ūdensapgādes sistēmām jāatbilst normatīvajiem aktiem par būvnormatīviem noteiktajām prasībām. Ūdensapgādes iekārtu remonts vai maiņa nedrīkst pasliktināt dzeramā ūdens kvalitāti vai radīt draudus patērētāju veselībai, un dzeramajam ūdenim jāatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām. Ūdensvada iekārtas (piemēram, rezervuārus, ūdenstorņus, spiedkatlus, nostādinātājus) mazgā, tīra un dezinficē pirms ekspluatācijas uzsākšanas un pēc avārijas remonta, kā arī profilaktiski ne retāk kā divas reizes gadā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 06.12.2005. noteikumiem nr.925)

17. Ja konstatē, ka ūdensapgādes sistēmas dēļ dzeramais ūdens neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, ūdens piegādātājs vai ūdensvada īpašnieks veic korektīvus pasākumus, lai novērstu dzeramā ūdens neatbilstību šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajām prasībām un novērstu draudus patērētāju veselībai.

18. Ja tiek dezinficēta ūdens piegādes sistēma, ūdens piegādātājs kontrolē šo noteikumu 1.pielikuma 3.3. un 3.5.apakšpunktā noteiktos rādītājus, dezinfekcijas efektivitāti, dezinfekcijā lietoto ķīmisko reaģentu atlieku klātbūtni, saskaņojot ar aģentūru konkrēto izmeklējumu programmu.

19. Ja dzeramais ūdens attiecīgajā ģeogrāfiskajā teritorijā neatbilst šo noteikumu prasībām, bet nerada draudus patērētāju veselībai un ja minēto neatbilstību nevar novērst 30 dienu laikā, un citā veidā nav iespējams nodrošināt dzeramā ūdens piegādi, veselības ministrs var noteikt ūdenim pazeminātas nekaitīguma vai kvalitātes prasības (turpmāk – īpašas normas) uz laiku, kas nepārsniedz trīs gadus. Ja nepieciešams, īpašo normu piemērošanu var pagarināt uz trijiem gadiem. Izņēmuma gadījumos īpašo normu piemērošanu var pagarināt atkārtoti vēl uz trijiem gadiem. Iesniegumu par īpašo normu noteikšanu komersants, ūdens piegādātājs, pašvaldība vai cits iesniedzējs iesniedz aģentūrā. Aģentūra izskata iesniegumu un sniedz atzinumu. Aģentūra atzinumu iesniedz Veselības ministrijā. Ja tiek noteiktas īpašas normas, šo noteikumu 39.punktā minētās kontroles institūcijas un aģentūra var palielināt kontroles un monitoringa veikšanas biežumu.

(MK 06.12.2005. noteikumu nr.925 redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti MK 03.01.2006. noteikumiem nr.14)

20. Iesniedzot iesniegumu par īpašu normu noteikšanu dzeramajam ūdenim, iesniedzējs norāda šādu informāciju:

20.1. īpašu normu noteikšanas pamatojumu;

20.2. monitoringa un kontroles rezultātus par rādītājiem, kuriem paredzēts piemērot īpašas normas, un priekšlikumus par maksimāli pieļaujamajām īpašajām normām paredzamajā laikposmā;

20.3. par teritoriju, kurā piemērojamas īpašas normas, un iedzīvotāju skaitu šajā teritorijā;

20.4. par piegādātā dzeramā ūdens daudzumu diennaktī;

20.5. par īpašu normu noteikšanas iespējamo ietekmi uz pārtikas ražošanu;

20.6. korektīvās rīcības plāna (pasākumu plāns dzeramā ūdens kvalitātes un nekaitīguma nodrošināšanai) kopsavilkumu (ieskaitot darbu grafiku);

20.7. par laikposmu, kurā nepieciešams piemērot īpašas normas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 06.12.2005. noteikumiem nr.925 un MK 03.01.2006. noteikumiem nr.14)

20.1 Pēc aģentūras pieprasījuma Pārtikas un veterinārais dienests izvērtē īpašo normu noteikšanas iespējamo ietekmi uz pārtikas ražošanu.

(MK 03.01.2006. noteikumu nr.14 redakcijā)

21. Īpašas normas nenosaka fasētam dzeramajam ūdenim.

22. Ja saskaņā ar šo noteikumu 19.punktu dzeramajam ūdenim noteiktas īpašas normas, iesniedzējs nodrošina patērētājus ar atbilstošu un precīzu informāciju par dzeramā ūdens kvalitāti un nekaitīgumu, informācijā ietverot brīdinājumus noteiktām iedzīvotāju grupām, ja šīs īpašās normas tām var radīt veselības traucējumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.01.2006. noteikumiem nr.14)

III. Dzeramā ūdens monitorings un kontrole

23. Dzeramā ūdens monitoringa veidi:

23.1. kārtējais monitorings (regulāras pārbaudes), lai iegūtu informāciju par dzeramā ūdens mikrobioloģiskajiem, organoleptiskajiem un fizikāli ķīmiskajiem rādītājiem atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam, kā arī lai iegūtu informāciju par dzeramā ūdens apstrādes efektivitāti;

23.2. auditmonitorings (audita pārbaudes), lai noteiktu, vai dzeramais ūdens atbilst visiem šajos noteikumos noteiktajiem kvalitātes un nekaitīguma rādītājiem. Veicot auditmonitoringu, dzeramajam ūdenim nosaka visus rādītājus, izņemot gadījumu, ja ūdens piegādātājs vai komersants pierāda vai ja aģentūrai ir pietiekama informācija, ka konkrētā ūdens paraugu ņemšanas vietā nav iespējama tāda vielas koncentrācija, kas varētu pārsniegt attiecīgā rādītāja maksimāli pieļaujamo normu. Tad šo rādītāju auditormonitoringā var nenoteikt.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 06.12.2005. noteikumiem nr.925)

24. Dzeramā ūdens monitoringu ūdensvadā veic, ņemot paraugu telpā vai iestādē no krāna tajā vietā, kur dzeramo ūdeni lieto patērētājs.

25. Citos gadījumos ūdens paraugus dzeramā ūdens monitoringam un kontrolei ņem:

25.1. vietā no krāna, kur dzeramais ūdens tiek izmantots pārtikas ražošanai;

25.2. vietā no krāna, kur dzeramo ūdeni iepilda pudelēs vai citos traukos, ja dzeramais ūdens tiek fasēts;

25.3. vietā, kur dzeramais ūdens izplūst no cisternas, ja ūdens ilgstoši vai īsu laikposmu tiek piegādāts cisternā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 06.12.2005. noteikumiem nr.925)

26. Šo noteikumu 24.punktā minētajā gadījumā kārtējo monitoringu finansē ūdens piegādātājs, bet auditmonitoringu finansē no valsts budžeta līdzekļiem. Šo noteikumu 25.1. un 25.2.apakšpunktā minētajos gadījumos monitoringu finansē komersants. Šo noteikumu 25.3.apakšpunktā minētajos gadījumos monitoringu finansē ūdens piegādātājs vai komersants atkarībā no tā, kas ir piegādājis ūdeni ar cisternām.

(MK 06.12.2005. noteikumu nr.925 redakcijā)

27. Dzeramā ūdens monitoringa programmu izstrādā (ja nepieciešams, to papildina vai izslēdz kādu rādītāju no tās) un pēc valsts budžeta likuma kārtējam gadam pieņemšanas apstiprina aģentūra, saskaņojot ar Veselības ministriju. Monitoringa programmā tiek ietverts kārtējais monitorings un auditmonitorings saskaņā ar šo noteikumu prasībām, kā arī noteikti konkrēti uzņēmumi, iestādes un telpas, kurās plānots ņemt paraugus.

28. Dzeramā ūdens piegādātāji un komersanti katru gadu (līdz kārtējā gada sākumam) izstrādā monitoringa programmu. Ūdens piegādātājs un komersants to saskaņo ar aģentūru. Aģentūra izveido un uztur datu bāzi, kurā  atspoguļo saskaņotās monitoringa programmas. Ūdens piegādātājs un komersants var monitoringa programmā iekļaut arī tos ūdens testēšanas rezultātus, kas iegūti, izmantojot paškontroles sistēmu, ja izmantotās metodes atbilst šo noteikumu 37.1., 37.2. un 37.3.apakšpunktā minētajām prasībām.

(MK 06.12.2005. noteikumu nr.925 redakcijā)

28.1 Pirms ūdens piegādātāju un komersantu izstrādātās monitoringa programmas saskaņošanas aģentūra ar Radiācijas drošības centru saskaņo nosakāmos radioaktivitātes līmeņa rādītājus un vietas, kurās jāveic šo rādītāju monitorings.

(MK 06.12.2005. noteikumu nr.925 redakcijā)

29. Aģentūras speciālists, īstenojot monitoringa programmu, ir tiesīgs (uzrādot dienesta apliecību) apmeklēt jebkuru objektu Latvijā neatkarīgi no tā piederības.

30. Ūdens piegādātājs informē aģentūru par kārtējā monitoringa rezultātiem. Ūdens piegādātājs atbild par sniegtās informācijas pareizību un patiesumu. Aģentūra informē ūdens piegādātāju par auditmonitoringa rezultātiem.

(MK 06.12.2005. noteikumu nr.925 redakcijā)

31. Komersants par monitoringa rezultātiem informē aģentūru un Pārtikas un veterināro dienestu. Komersants atbild par sniegtās informācijas pareizību un patiesumu.

(MK 06.12.2005. noteikumu nr.925 redakcijā)

32. Ja, veicot monitoringu, konstatēta dzeramā ūdens neatbilstība šo noteikumu prasībām un:

32.1. monitoringu ir veikusi aģentūra, tā rakstiski informē Valsts sanitārās inspekcijas attiecīgo struktūrvienību un Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgo struktūrvienību;

32.2. monitoringu ir veicis ūdens piegādātājs, tas rakstiski informē aģentūru un Valsts sanitārās inspekcijas attiecīgo struktūrvienību;

32.3. monitoringu ir veicis komersants, tas rakstiski informē aģentūru, Valsts sanitārās inspekcijas attiecīgo struktūrvienību un Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgo struktūrvienību.

33. Ja, veicot monitoringu, dzeramajā ūdenī konstatēts piesārņojums, kas rada potenciālus draudus patērētāja veselībai, monitoringa veicējs nekavējoties informē arī citas šo noteikumu 32.punktā minētās institūcijas.

34. Aģentūra apkopo monitoringa rezultātus, reizi gadā sagatavo attiecīgu pārskatu un iesniedz to Veselības ministrijā, Valsts sanitārajā inspekcijā, Latvijas Vides, meteoroloģijas un ģeoloģijas aģentūrā un Pārtikas un veterinārajā dienestā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 06.12.2005. noteikumiem nr.925)

35. Aģentūra, apkopojot un analizējot datus valstī un reģionos, reizi trijos gados sagatavo publisku ziņojumu par dzeramā ūdens kvalitāti un nekaitīgumu, lai informētu patērētājus. Publiskajā ziņojumā tiek ietverta informācija par pārbaudīto objektu skaitu un veidu, un izmeklēto ūdens paraugu skaitu, norādot, cik no tiem neatbilst obligātajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām.

36. Aģentūra nodrošina to dzeramā ūdens monitoringa datu pieejamību, kas saskaņā ar Valsts informācijas sistēmu likumu nepieciešami valsts funkciju īstenošanai.

37. Dzeramā ūdens laboratorisko pārbaudi veic laboratorijā, kas akreditēta valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības", vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts institūcijā, par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Dzeramo ūdeni pārbauda ar metodēm, kas norādītas šo noteikumu 3.pielikumā, ņemot vērā, ka:

37.1. laboratorijai ir tiesības izmantot metodes, kas nav minētas šo noteikumu 3.pielikuma pirmajā daļā, ja iegūtie rezultāti ir salīdzināmi ar rezultātiem, ko iegūst ar 3.pielikumā minētajām testēšanas metodēm, un ja ar citu testēšanas metodi sasniedzama tikpat augsta rezultātu noteikšanas robeža, precizitāte un ticamība;

37.2. rādītājiem, kuri minēti šo noteikumu 3.pielikuma otrajā daļā, var izmantot jebkuru analīzes metodi, ja vien tā atbilst 3.pielikumā noteiktajām prasībām;

37.3. nav noteikta konkrēta izmantojamā analīzes metode, nosakot šādus rādītājus:

37.3.1. krāsu;

37.3.2. smaržu;

37.3.3. garšu;

37.3.4. kopējo organisko oglekli;

37.3.5. duļķainību. Nosakot duļķainību apstrādātu virszemes ūdeņu paraugos, lieto tādu analītisko metodi, ar kuru minētos rādītāju lielumus var noteikt ar 25 % ticamību, 25 % precizitāti un 25 % zemāko noteikšanas robežu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.01.2006. noteikumiem nr.14)

38. Dzeramā ūdens paraugus ņem un transportē uz laboratoriju saskaņā ar standartu LVS EN ISO 5667-3:2004 "Ūdens kvalitāte – Paraugu ņemšana – 3.daļa: Norādījumi ūdens paraugu konservēšanai un glabāšanai" un standartu LVS ISO 5667-5:1991 "Ūdens kvalitāte – Paraugu ņemšana – 5.daļa: Norādījumi dzeramā ūdens un dzērienu ražošanā lietotā ūdens paraugu ņemšanai".

(MK 03.01.2006. noteikumu nr.14 redakcijā)

39. Šo noteikumu ievērošanu kontrolē:

39.1. Pārtikas un veterinārais dienests – pārbaudot dzeramo ūdeni, ko izmanto pārtikas uzņēmumos, izņemot ūdensapgādes uzņēmumus;

39.2. Valsts sanitārā inspekcija – publiskajos dzeramā ūdens apgādes objektos no ūdens ņemšanas vietas līdz patērētājam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 06.12.2005. noteikumiem nr.925)

40. Konstatējot dzeramā ūdens neatbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām, Pārtikas un veterinārajam dienestam un Valsts sanitārai inspekcijai ir tiesības ierobežot vai aizliegt dzeramā ūdens piegādi vai lietošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, nodrošinot patērētāju informēšanu par ūdens piegādes vai lietošanas ierobežojumiem vai aizliegumiem.

IV. Noslēguma jautājumi

41. Apdzīvotās vietās, kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks par 100 tūkstošiem, līdz 2008.gadam, apdzīvotās vietās, kurās iedzīvotāju skaits ir no 10 līdz 100 tūkstošiem, līdz 2011.gadam un apdzīvotās vietās, kurās iedzīvotāju skaits ir mazāks par 10 tūkstošiem, līdz 2015.gadam nefasētā dzeramajā ūdenī:

41.1. bromātu saturs (1.pielikuma 2.7.apakšpunkts) nedrīkst pārsniegt 25 μg/l;

41.2. kopējais trihalogēnmetānu saturs (1.pielikuma 2.24.apakšpunkts) nedrīkst pārsniegt 150 μg/l;

41.3. alumīnija saturs (1.pielikuma 3.1.apakšpunkts) nedrīkst pārsniegt 0,5 mg/l;

41.4. dzelzs saturs (1.pielikuma 3.7.apakšpunkts) nedrīkst pārsniegt 0,4 mg/l;

41.5. mangāna saturs (1.pielikuma 3.11.apakšpunkts) nedrīkst pārsniegt 0,2 mg/l;

41.6. oksidējamība (KMnO4) (1.pielikuma 3.13.apakšpunkts) nedrīkst pārsniegt 8 mg/l O2 .

42. Šo noteikumu 23., 25., 26., 30., 31., 35. un 37.punkts un 32.2. un 32.3.apakšpunkts stājas spēkā ar 2003.gada 1.jūliju.

43. Auditmonitoringu šo noteikumu 24.punktā minētajos gadījumos aģentūra veic par valsts budžeta likumā piešķirtajiem līdzekļiem.

44. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 23.februāra noteikumus Nr.63 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma prasības" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 57./59.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 03.01.2006. noteikumu nr.14 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1998.gada 3.novembra Direktīvas 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti.

Ministru prezidents                                                    E.Repše

Veselības ministre                                                      I.Circene

1.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 29.aprīļa

noteikumiem Nr.253

Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības

1. Mikrobioloģiskie rādītāji:

| Nr. p.k. | Rādītājs | Maksimāli pieļaujamā norma |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | ūdensvada ūdenim: |  |
| 1.1.1. | Escherichia coli | 0/100 ml |
| 1.1.2. | enterokoki | 0/100 ml |
| 1.2. | ūdenim, kas pildīts tirgošanai pudelēs vai citos traukos: |  |
| 1.2.1. | Escherichia coli | 0/250 ml |
| 1.2.2. | enterokoki | 0/250 ml |
| 1.2.3. | Pseudomonas aeruginosa | 0/250 ml |
| 1.2.4. | mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C | 100/ml |
| 1.2.5. | mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 37 °C | 20/ml |

2. Ķīmiskie rādītāji:

| Nr. p.k. | Rādītājs | Maksimāli pieļaujamā norma | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1. | akrilamīds | 0,10 µg/l | Nosaka kā monomēra saturu ūdenī |
| 2.2. | antimons | 5,0 µg/l |  |
| 2.3. | arsēns | 10 µg/l |  |
| 2.4. | benzols | 1,0 µg/l |  |
| 2.5. | benzo(a)pirēns | 0,010 µg/l |  |
| 2.6. | bors | 1,0 mg/l |  |
| 2.7. | bromāti | 10 µg/l |  |
| 2.8. | cianīdi | 50 µg/l |  |
| 2.9. | 1,2-dihloretāns | 3,0 µg/l |  |
| 2.10. | dzīvsudrabs | 1,0 µg/l |  |
| 2.11. | epihlorhidrīns | 0,10 µg/l | Nosaka kā monomēra saturu ūdenī |
| 2.12. | fluorīdi | 1,5 mg/l |  |
| 2.13. | hroms | 50 µg/l |  |

| 2.14. | kadmijs | 5,0 µg/l |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.15. | niķelis | 20 µg/l | Nosaka vidējās vērtības no nedēļas ūdens piegādes paraugiem. Reģistrē arī maksimālās rādītāju vērtības |
| 2.16. | nitrāti | 50 mg/l | Ūdenī nitrītu saturs nedrīkst pārsniegt 0,10 mg/l, ja nitrāti (mg/l)/50 + nitrīti (mg/l)/3 < 1 |
| 2.17. | nitrīti | 0,50 mg/l | Ūdenī nitrītu saturs nedrīkst pārsniegt 0,10 mg/l, ja nitrāti (mg/l)/50 + nitrīti (mg/l)/3 < 1 |
| 2.18. | pesticīdi (atsevišķi) | 0,10 µg/l | Pesticīdu grupai (2.18. un 2.19.) pielīdzināmi šādi augu aizsardzības līdzekļi: - organiskie insekticīdi, organiskie herbicīdi - organiskie fungicīdi, organiskie nematocīdi - organiskie akaricīdi, organiskie algicīdi - organiskie rodenticīdi, organiskie slimicīdi - tiem pielīdzinātie produkti (augšanas regulatori) un iepriekšminēto vielu atvasinājumi un noārdīšanās produkti. Ūdenī nosaka tikai tos pesticīdus, kuru klātbūtne tajā ir iespējama. Ja ūdenī ir konstatēts aldrīns, dieldrīns, heptahlors un heptahlora epoksīds, rādītāju norma ir 0,030 µg/l. Pesticīdiem (2.19.) noteikta visu atsevišķo pesticīdu summa, kurus analizē |
| 2.19. | pesticīdi (kopā) | 0,50 µg/l |  |
| 2.20. | policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži | 0,10 µg/l | Noteikto sastāvdaļu koncentrāciju summa. Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži ir: - benzo(b)fluorantrēns - benzo(k)fluorantrēns - benzo(ghi)perilēns - indeno(1,2,3-cd)pirēns |
| 2.21. | selēns | 10 µg/l |  |
| 2.22. | svins | 10 µg/l | Nosaka vidējās vērtības no nedēļas ūdens piegādes paraugiem. Reģistrē arī maksimālās rādītāju vērtības |

| 2.23. | tetrahloretēns un trihloretēns | 10 µg/l | Noteikto vielu koncentrāciju summa |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.24. | trihalogēnmetāni (kopā) | 100 µg/l | Noteikto vielu koncentrāciju summa |
| 2.25. | varš | 2,0 µg/l | Nosaka vidējās vērtības no nedēļas ūdens piegādes paraugiem. Reģistrē arī maksimālās rādītāju vērtības |
| 2.26. | vinilhlorīds | 0,50 µg/l | Nosaka kā monomēra saturu ūdenī |

3. Kontrolrādītāji dzeramā ūdens monitoringam un korektīvai rīcībai:

| Nr. p.k. | Rādītājs | Maksimāli pieļaujamā norma | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1. | alumīnijs | 0,2 mg/l |  |
| 3.2. | amonijs | 0,50 mg/l |  |
| 3.3. | Clostridium perfringens (ieskaitot sporas) | 0/100 ml | Šis rādītājs nav jāmēra, ja vien ūdens izcelsmes vietu neiespaido virszemes ūdeņi. Ja ir neatbilstība rādītājam, jāizpēta piegāde, lai nodrošinātu, ka nepastāv briesmas cilvēku veselībai, kuras izraisa patogēnu mikroorganismu klātbūtne, piemēram, kriptosporas. Šādu pētījumu rezultāti jāiekļauj ziņojumos, ko sniedz Sabiedrības veselības aģentūra |
| 3.4. | mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C | bez būtiskām izmaiņām | Pudelēs vai citos traukos pildītam ūdenim |
| 3.5. | koliformas baktērijas (skaits) | 0/100 ml | Ūdenim tarā šī rādītāja maksimāli pieļaujamā norma ir 0/250 ml |
| 3.6. | duļķainība | pieņemama patērētājiem un bez būtiskām izmaiņām | Ja tiek apstrādāts virszemes ūdens, jācenšas panākt, lai apstrādes iekārtu radītā duļķainība nepārsniedz 1,0 NTU (nefelometriskās duļķainības vienības) |
| 3.7. | dzelzs | 0,2 mg/l |  |

| 3.8. | garša | pieņemama patērētājiem un bez būtiskām izmaiņām |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.9. | hlorīdi | 250 mg/l | Ūdens nedrīkst būt korozīvs |
| 3.10. | krāsa | pieņemama patērētājiem un bez būtiskām izmaiņām |  |
| 3.11. | mangāns | 0, 05 mg/l |  |
| 3.12. | nātrijs | 200 mg/l |  |
| 3.13. | oksidējamība (KMnO4) | 5,0 mg/l O2 | Šis rādītājs nav jānosaka, ja tiek mērīts TOC |
| 3.14. | smarža | pieņemama patērētājiem un bez būtiskām izmaiņām |  |
| 3.15. | sulfāti | 250 mg/l | Ūdens nedrīkst būt korozīvs |
| 3.16. | ūdeņraža jonu koncentrācija | 6,5–9,5 pH vienības | Ūdens nedrīkst būt korozīvs. Negāzētam ūdenim, kas iepildīts tarā, minimālo lielumu var samazināt līdz 4,5 vienībām. Ūdenim, kas iepildīts tarā un kas ir dabiski bagāts vai mākslīgi bagātināts ar oglekļa dioksīdu, minimālais lielums var būt zemāks |
| 3.17. | elektrovadīt-spēja | 2500 µS cm-1 20 ºC temperatūrā | Ūdens nedrīkst būt korozīvs |
| 3.18. | kopējais organiskais ogleklis (TOC) | bez būtiskām izmaiņām | Šis rādītājs nav jāmēra piegādes objektiem, kas ir mazāki par 10000 m3 dienā |
| 3.19. | radioaktivitāte |  |
| 3.19.1. | tritijs | 100 Bq/l |  |

| 3.19.2. | kopējā deva | 0,10 mSv/gadā | Nosakot kopējo devu, neņem vērā tritiju, 40kāliju, radonu un radona sabrukšanas produktus. Paraugu ņemšanas un analīžu veikšanas biežums noteikts 2.pielikuma 2.punktā. Ja iepriekšējos noteikšanas periodos radioaktivitātes rādītāji ir bijuši nemainīgi un zemāki par maksimāli pieļaujamo normu, tad radioaktivitāte nav jānosaka regulāri |
| --- | --- | --- | --- |

Veselības ministre                                                      I.Circene

2.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 29.aprīļa

noteikumiem Nr.235

Dzeramā ūdens monitoringā nosakāmie rādītāji un analīžu veikšanas biežums

1. Kārtējā monitoringā (regulārās pārbaudēs) nosakāmie rādītāji:

| Nr. p.k. | Rādītājs | Piezīmes |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | alumīnijs | Nosaka, ja par flokulantu lieto alumīnija sāļus; citos gadījumos to nosaka audita pārbaudēs |
| 1.2. | amonijs |  |
| 1.3. | Clostridium perfringens, ieskaitot sporas | Nosaka virszemes ūdenim vai ūdenim, ko var ietekmēt virszemes ūdens, citos gadījumos to nosaka audita pārbaudēs |
| 1.4. | dzelzs | Nosaka, ja par flokulantu lieto dzelzs sāļus, citos gadījumos to nosaka audita pārbaudēs |
| 1.5. | duļķainība |  |
| 1.6. | Escherichia coli |  |
| 1.7. | garša |  |
| 1.8. | mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 ºC un 37 ºC | Nosaka, ja ūdeni paredzēts pildīt pudelēs vai citos traukos tirdzniecībai |
| 1.9. | krāsa |  |
| 1.10. | nitrīti | Nosaka, ja dezinfekcijai tiek izmantota hloraminācija; citos gadījumos to nosaka audita pārbaudēs |
| 1.11. | Pseudomonas aeruginosa | Nosaka, ja ūdeni paredzēts pildīt pudelēs vai citos traukos tirdzniecībai |
| 1.12. | smarža |  |
| 1.13. | elektrovadītspēja |  |
| 1.14. | kopējās koliformas |  |
| 1.15. | ūdeņraža jonu koncentrācija (pH) |  |

2. Ūdens paraugu ņemšanas1 un analīžu veikšanas minimālais biežums:

| Nr. p.k. | Gada vidējais diennakts piegādātā/pildītā ūdens daudzums piegādes zonā2, 3 (m3) | Regulāro pārbaužu paraugu skaits4, 5, 6 gadā | Audita pārbaudes paraugu skaits4, 6 gadā |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Ūdenim no ūdensvada, no cisternām un pārtikas ražošanas uzņēmumos |
| 2.1.1. | līdz 100 | 1 | 1 |
| 2.1.2. | 101-1000 | 4 | 1 |
| 2.1.3. | 1001-10000 | 4 + 3 no katriem 1000 m3/d proporcionāli to daļai kopējā tilpumā | 1 + 1 no katriem 3300 m3/d proporcionāli to daļai kopējā tilpumā |
| 2.1.4. | 10001-100000 |  | 3 + 1 no katriem 10000 m3/d proporcionāli to daļai kopējā tilpumā |
| 2.1.5. | vairāk par 100000 |  | 10 + 1 no katriem 25000 m3/d proporcionāli to daļai kopējā tilpumā |
| 2.2. | Pudelēs vai citos traukos pildītam dzeramajam ūdenim, kas paredzēts tirdzniecībai |
| 2.2.1. | līdz 10 | 1 | 1 |
| 2.2.2. | 11-60 | 12 | 1 |
| 2.2.3. | vairāk par 60 | viens paraugs no katriem 5 m3 proporcionāli to daudzumam kopējā tilpumā | viens paraugs no katriem 100 m3 proporcionāli to daudzumam kopējā tilpumā |

Piezīmes.

1 Paraugus ņem šo noteikumu 13.punktā noteiktajās vietās, lai nodrošinātu, ka dzeramais ūdens atbilst šo noteikumu prasībām. Ja dzeramo ūdeni piegādā no ūdens apgādes tīkliem, īpašu rādītāju noteikšanai paraugus drīkst ņemt piegādes zonā vai apstrādes iekārtās, ja var pierādīt, ka starp atbilstošiem rādītājiem nav būtisku atšķirību.

2 Piegādes zona ir ģeogrāfiski noteikts apgabals, kur dzeramo ūdeni piegādā no viena vai vairākiem resursiem un kur dzeramā ūdens kvalitāte tiek uzskatīta par apmēram līdzīgu.

3 Ūdens daudzumu aprēķina kā vidējo daudzumu kalendāra gadā. Ūdens daudzuma aprēķinā drīkst izmantot iedzīvotāju skaitu piegādes zonā, pieņemot, ka ūdens patēriņš ir 200 litru dienā vienam iedzīvotājam.

4 Ja piegādes ir īslaicīgas, kontroles biežumu dzeramajam ūdenim, ko piegādā cisternās, nosaka aģentūra.

5 Lai noteiktu dzeramā ūdens atbilstību šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajiem ūdens nekaitīguma rādītājiem, analīžu biežumu var samazināt, ja to ir noteikusi aģentūra un vismaz divus gadus pēc kārtas rezultāti ir bijuši stabili un labāki, nekā noteikts 1.pielikumā. Analīžu biežumu nedrīkst samazināt vairāk kā par 50 procentiem.

6 Paraugus ņem regulāri, lai analīžu rezultāti raksturotu gada vidējās dzeramajam ūdenim noteikto rādītāju vērtības.

Veselības ministre                                                      I.Circene

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.01.2006. noteikumiem nr.14)

3.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 29.aprīļa

noteikumiem Nr.235

Dzeramā ūdens nekaitīguma un kvalitātes rādītāju noteikšanas metodes

1. Rādītāji, kuriem noteiktas konkrētas analīzes metodes:

| Nr. p.k. | Rādītājs | Metode |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | koliformas baktērijas un Escheria coli (E. coli) | LVS EN ISO 9308-1:2001 "Ūdens kvaltāte – Escherichia coli un koliformas baktēriju noteikšana un uzskaite – 1.daļa: Membrānu filtrācijas metode" |
| 1.2. | enterokoki | LVS EN ISO 7899-2:2001 "Ūdens kvalitāte – Zarnu enterokoku noteikšana un uzskaite – 2.daļa: Membrānu filtrācijas metode" |
| 1.3. | Pseudomonas aeruginosa | LVS EN 12780:2003 "Ūdens kvalitāte – Pseudomonas aeruginosa noteikšana un uzskaite ar membrānu filtrācijas metodi" |
| 1.4. | mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C | LVS EN ISO 6222:1999 "Ūdens kvalitāte – Kultivētu mikroorganismu uzskaite – Koloniju skaits, inokulējot barojošā agara barotnē" |
| 1.5. | mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 37 °C | LVS EN ISO 6222:1999 "Ūdens kvalitāte – Kultivētu mikroorganismu uzskaite – Koloniju skaits, inokulējot barojošā agara barotnē" |
| 1.6. | Clostridium perfringens (ieskaitot sporas) | LVS EN 26461-2:1993 "Ūdens kvalitāte – Sulfītus reducējošo anaerobu (Clostridia) sporu noteikšana un uzskaite – 2.daļa: Membrānu filtrācijas metode" |

2. Rādītāji, kuriem noteikts efektivitātes raksturojums1:

| Nr. p.k. | Rādītājs | Rezultātu ticamī- ba2, 3 (%) | Rezultātu precizitā- te2, 4 (%) | Metodes zemākā noteikšanas robeža2, 5 (% no normētās vērtības) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1. | akrilamīds | 15 | 15 | 25 |  |
| 2.2. | alumīnijs | 10 | 10 | 10 |  |
| 2.3. | amonijs | 10 | 10 | 10 |  |
| 2.4. | antimons | 25 | 25 | 25 |  |
| 2.5. | arsēns | 10 | 10 | 10 |  |
| 2.6. | benzols | 25 | 25 | 25 |  |
| 2.7. | benzo(a)pirēns | 25 | 25 | 25 |  |
| 2.8. | bors | 10 | 10 | 10 |  |
| 2.9. | bromāti | 25 | 25 | 25 |  |
| 2.10. | cianīdi | 10 | 10 | 10 | Jānosaka visu veidu summa |
| 2.11. | 1,2-dihloretāns | 25 | 25 | 10 |  |
| 2.12. | dzelzs | 10 | 10 | 10 |  |
| 2.13. | dzīvsudrabs | 20 | 10 | 20 |  |
| 2.14. | elektrovadītspēja | 10 | 10 | 10 |  |
| 2.15. | epihlorhidrīns | 15 | 15 | 25 |  |
| 2.16. | fluorīdi | 10 | 10 | 10 |  |
| 2.17. | hlorīdi | 10 | 10 | 10 |  |
| 2.18. | hroms | 10 | 10 | 10 |  |
| 2.19. | kadmijs | 10 | 10 | 10 |  |
| 2.20. | mangāns | 10 | 10 | 10 |  |
| 2.21. | nātrijs | 10 | 10 | 10 |  |
| 2.22. | niķelis | 10 | 10 | 10 |  |
| 2.23. | nitrāti | 10 | 10 | 10 |  |
| 2.24. | nitrīti | 10 | 10 | 10 |  |
| 2.25. | oksidējamība | 25 | 25 | 10 | Oksidāciju veic 10 minūtes 100 oC temperatūrā ar kālija permanganātu skābā vidē |
| 2.26. | pesticīdi | 25 | 25 | 25 | Atsevišķiem pesticīdiem |
| 2.27. | policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži | 25 | 25 | 25 | Noteikšanas rādītāji piemērojami atsevišķām vielām, kas nosakāmas ar 25 % precizitāti no 1.pielikumā noteiktajām normām |
| 2.28. | selēns | 10 | 10 | 10 |  |
| 2.29. | sulfāti | 10 | 10 | 10 |  |
| 2.30. | svins | 10 | 10 | 10 |  |
| 2.31. | tetrahloretēns | 25 | 25 | 10 | Noteikšanas rādītāji piemērojami atsevišķām vielām, kas nosakāmas ar 50 % precizitāti no 1.pielikumā noteiktajām normām |
| 2.32. | trihalometāni (kopā) | 25 | 25 | 10 | Noteikšanas rādītāji piemērojami atsevišķām vielām, kas nosakāmas ar 25 % precizitāti no 1.pielikumā noteiktajām normām |
| 2.33. | trihloretēns | 25 | 25 | 10 | Noteikšanas rādītāji piemērojami atsevišķām vielām, kas nosakāmas ar 50 % precizitāti no 1.pielikumā noteiktajām normām |
| 2.34. | ūdeņraža jonu koncentrācijai | 0,2 pH vienības |  |  | Metodes precizitāte ne mazāka par 0,2 pH vienībām |
| 2.35. | varš | 10 | 10 | 10 |  |
| 2.36. | vinilhlorīds | 15 | 15 | 25 |  |

Piezīmes.

1 Šī pielikuma 2.punktā noteiktajiem rādītājiem efektivitātes raksturojums ir tāds, ka var lietot analīzes metodes, ar kurām sasniedzama vismaz tikpat augsta noteikšanas robeža, precizitāte un ticamība, kā norādīts šajā tabulā.

2 Neatkarīgi no izmantotās analīzes jutības (metodes zemākās noteikšanas robeža), rezultātus norāda, izmantojot vismaz to pašu decimālo skaitļu daudzumu rādītāja lielumam, kā noteikts 1.pielikuma 2. un 3.punktā.

3 Rezultātu ticamība (sīkāk definēta šādos standartos - LVS ISO 5725:2000/AC:2005 "Mērīšanas metožu precizitāte (rezultātu patiesums un konverģentums) – 5.daļa: Alternatīvas metodes standarta mērīšanas metodēm precizitātes noteikšanai", LVS ISO 5725-1:2003 + TC1 "Mērīšanas metožu precizitāte (rezultātu patiesums un konverģentums) – 1.daļa: Vispārīgie principi un definīcijas", LVS ISO 5725-2:2003 + TC1 "Mērīšanas metožu precizitāte (rezultātu patiesums un konverģentums) – 2.daļa: Vienmetodes standartmērījumu atkārtojamības un reproducējamības noteikšanas pamatmetode", LVS ISO 5725-3:2003 + TC1 "Mērīšanas metožu precizitāte (rezultātu patiesums un konverģentums) – 3.daļa: Vienmetodes standartmērījumu konverģentuma starprādītāji", LVS ISO 5725-4:2003 "Mērīšanas metožu precizitāte (rezultātu patiesums un konverģertums) – 4.daļa: Vienmetodes standartmērījumu patiesuma noteikšanas pamatmetodes", LVS ISO 5725-5:2000 "Mērīšanas metožu precizitāte (rezultātu patiesums un konverģertums) – 5.daļa: Alternatīvas metodes standarta mērīšanas metodēm precizitātes noteikšanai", LVS ISO 5725-6:2003 + TC1 "Mērīšanas metožu precizitāte (rezultātu patiesums un konverģentums) – 6.daļa: Precizitātes vērtību izmantošana praksē") – sistemātiskā kļūda, kuru izsaka kā atšķirību starp rādītāja patieso lielumu un pēc pietiekami liela analīžu atkārtojumu skaita iegūto vidējo lielumu.

4 Rezultātu precizitāte (sīkāk definēta šādos standartos - LVS ISO 5725:2000/AC:2005 "Mērīšanas metožu precizitāte (rezultātu patiesums un konverģentums) – 5.daļa: Alternatīvas metodes standarta mērīšanas metodēm precizitātes noteikšanai", LVS ISO 5725-1:2003 + TC1 "Mērīšanas metožu precizitāte (rezultātu patiesums un konverģentums) – 1.daļa: Vispārīgie principi un definīcijas", LVS ISO 5725-2:2003 + TC1 "Mērīšanas metožu precizitāte (rezultātu patiesums un konverģentums) – 2.daļa: Vienmetodes standartmērījumu atkārtojamības un reproducējamības noteikšanas pamatmetode", LVS ISO 5725-3:2003 + TC1 "Mērīšanas metožu precizitāte (rezultātu patiesums un konverģentums) – 3.daļa: Vienmetodes standartmērījumu konverģentuma starprādītāji", LVS ISO 5725-4:2003 "Mērīšanas metožu precizitāte (rezultātu patiesums un konverģertums) – 4.daļa: Vienmetodes standartmērījumu patiesuma noteikšanas pamatmetodes", LVS ISO 5725-5:2000 "Mērīšanas metožu precizitāte (rezultātu patiesums un konverģertums) – 5.daļa: Alternatīvas metodes standarta mērīšanas metodēm precizitātes noteikšanai", LVS ISO 5725-6:2003 + TC1 "Mērīšanas metožu precizitāte (rezultātu patiesums un konverģentums) – 6.daļa: Precizitātes vērtību izmantošana praksē") – nejauša kļūda, kas tiek izteikta kā standarta novirze (grupas ietvaros vai starp grupām) no vidējā noteiktā rādītāja lieluma. Pieļaujamā precizitāte ir divkārša standartnovirze.

5 Metodes zemākā noteikšanas robeža – trīskārša standartnovirze dabīgā ūdens paraugam ar zemāko attiecīgā rādītāja koncentrāciju, kura nosakāma ar izmantoto metodi, vai pieckārša standartnovirze kontrolparaugam.

Veselības ministre                                                      I.Circene