Easy Sense sensoru izmantošana

- Pieejamie sensori:

Temperatūra, gaismas intensitāte, spiediens, CO2 un koncentrācija, EKG, dinamometrs, u.c.

2. Programmas iestatījumi:

| 1.Pie datora pieslēdz EasySence Q datu reģistrēšanas ierīci. 2.EasySence Q datu reģistrēšanas ierīcei pievieno ārējo temperatūras sensoru A1 vai B2 pieslēgumvietā. |  |
| --- | --- |

| 3. Atver programmu EasySence Q. |  |
| --- | --- |

| 4. Sākumlapa ir EasySense Q galvenā izvēlne: 5. Izvēlas Easy mērīšana: Easy mērīšana dod iespēju veikt mērījumu reģistrēšanu bez datu reģistrēšanas iekārtas iestatīšanas. To izvēlas eksperimentiem, kuru norises laiks nav zināms vai arī tad, ja lietotājs vēlas veikt pēc iespējas mazāk sagatavošanās darbības. |  |
| --- | --- |

| 6. Atveras reāla laika mērījumu veidnis, kurā izvēlas ārējos (1. un 2.) un iekšējos sensorus. Temperatūras mērīšanai izvēlas 1.(ārējo sensoru, ko izmantos parauga temperatūras mērīšanai) un 5. (iekšējo sensoru, ko izmantos telpas temperatūras mērīšanai). |  |
| --- | --- |

| 7.Ar peles kursoru izvēlas spiedpogu „Pabeigt”. |  |
| --- | --- |

Darba gaita

| 1.Ar mērcilindru ielej vārglāzē 50 ml destilēta ūdens. 2.Vārglāzi ievieto un nostiprina stiropora glāzē (Benzīna uzpildes stacijās tajās piedāvā kafiju). 3.Glāzi nosedz ar vāciņu, kurā iestiprināts temperatūras sensors. 4.Lai uzsāktu mērīt ūdens temperatūru, ar peles kursoru izvēlas spiedpogu – „Sākt/Apturēt”. 5.Mērī ūdens temperatūru aptuveni 15 s. 6.Tad visu izsniegtās vielas daudzumu ieber ūdenī, nosedz ar vāciņu, kurā iestiprināts temperatūras sensors, un samaisa vielu ar ūdeni, kustinot glāzīti. 7.Lai mērīšanu ar temperatūras sensoru pabeigtu, ar peles kursoru izvēlas spiedpogu – „Sākt/Apturēt”. |  |
| --- | --- |

Datu reģistrēšana

1. Datus reģistrē gan grafiskā, gan skaitļu tabulas formā.

2. Iegūtos datus aplūko tabulas veidā:

Datu apstrāde

1. Izdrukā grafiku un tabulu.

2. Tabulu var kopēt un datus var apstrādāt ar datorprogrammu “Excel”.